## Slide 1
Seminar- & Workshop-Reihe Digital Twin of Injection Molding (DIM)
[1]
Notes: Bildquelle: https://hmq-laserscanning.ch/referenzen/644/spritzgiessmaschine.html

## Slide 2
Digitale Zwillinge in der Kunststoffverarbeitung
23.11.2021
[1]
Notes: Bildquelle: https://hmq-laserscanning.ch/referenzen/644/spritzgiessmaschine.html

## Slide 3
Begrüßung
  Vorstellung des Projektteams
  Vorstellung der Fachgebiete MRT & IfW
Digitalisierung in der Kunststofftechnik
Vorstellung des Projekts DIM
Entwicklungs- und Transfermaßnahmen
Überblick Workshopreihe
Agenda
Digital Twin of Injection Molding
23.11.2021
3

## Slide 4
Spritzgießprozess
4
Digital Twin of Injection Molding
Spritzgieß- maschine
t
t
t
t
t
Sollwerttrajektorien
Prozessgrößen
Bauteileigen-schaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., Materialeigenschaften)
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Materialeigenschaften)
Prozessregelung (maschinenintern)
Prozessparameter
23.11.2021
[7]
Notes: Kleine Brötchen backen!
Alles wäre zu viel für ein Projekt und zunächst fehlt der Nachweis, dass sich die einzelnen Prozesse überhaupt digital abbilden lassen.
Schematische Betrachtung des Prozesses
Abstraktion vom realen Prozess zu einer modellhaften Betrachtung, bei der vom Nutzer eingestellte Prozessparameter maschinenintern in Sollwerttrajektorien übersetzt werden, die in Prozessgrößenverläufen resultieren, die resultierenden Prozessgrößenverläufe beeinflussen dann in Bauteileigenschaften. Die Prämisse besteht also darin, dass sich der Spritzgießprozess und der qualitätsbildende Prozess getrennt voneinander modellieren lassen.
Was machen wir mit vorherigen Prozessschritten?  Störgrößen (bedeutet natürlich, dass zunächst das Material nicht variieren kann)

## Slide 5
Prozessmodell
Grundlegende Modellvorstellung (Hopmann et al. 2013):
Prozess kann prinzipiell durch zwei verbundene Druckkammern beschrieben werden
Alle Zustände hängen von den obigen Prozessgrößen ab
Physikalische Beschreibung aller Phänomene (Materialschwund, Wärmeübergang, Drücke aus pvT-Diagramm) extrem schwierig
 Datengetriebenes adaptives Prozessmodell
Regler
Stand der Forschung
5
Qualitätsmodell
Stand der Technik: Ableitung einer Referenztrajektorie für den Bauteilinnendruck basierend auf dem pvT-Diagramm
Aufwändig zu generieren
Berücksichtigt nur den Werkzeuginnendruck
Setzt konstante Materialeigenschaften voraus
Maschine muss in der Lage sein den Bauteilinnendruck zu regeln
 Datengetriebenes adaptives Qualitätsmodell zur Bestimmung der Referenztrajektorien der Prozessgrößen
Digital Twin of Injection Molding
26.01.2021
[15]
[15]

## Slide 6
Übliche Ansätze zur Modellierung / Regelung / Steuerung der Bauteilqualität:
Regressionsmodelle basierend auf DOE-Versuchsplänen: Vernachlässigen dynamische Zusammenhänge zwischen Prozessgrößentrajektorien und den resultierenden Bauteileigenschaften
Prozessregelung: Regelung der Prozessgrößen unter der Annahme, dass deren Zusammenhang mit den Bauteileigenschaften unveränderlich sei, was bei Wirken äußerer Störgrößen (Materialeigenschaften, Außentemperatur, etc.) nicht der Fall sein muss
Eigenschaftsregelungen wie bspw. Engel iQ weight control: Ebenfalls Prozessregelung, indirekte Regelung des eingespritzten Schmelzevolumens, Kompensation von Viskositätsschwankungen , keine Berücksichtigung weiterer Bauteileigenschaften
Spritzgieß- maschine
t
t
t
t
t
Sollwerttrajektorien
Prozessgrößen
Bauteileigen-schaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., Materialeigenschaften)
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Materialeigenschaften)
Prozessregelung (maschinenintern)
Prozessparameter
23.11.2021
Stand der Technik
Notes: Bisherige Ansätze zur Modellierung und Regelung des Spritzgießprozesses:
Statische Regressionsmodelle: Statische Abbildung der eingestellten Prozessparameter auf die resultierenden Bauteileigenschaften. Vernachlässigung aller dynamischer Vorgänge. Oft zweckmäßig, aber durch dynamische Modellbildung wird Verbesserung der Modellgüte erwartet.
Prozessregelung: Da Bauteileigenschaften nicht prozesstaktnahe gemessen werden, werden ersatzweise Prozessgrößen geregelt. Sollten Störgrößen eine Änderung des Zusammenhangs zwischen Prozessgrößenverläufen und Bauteilqualität bewirken, kann durch die Prozessgrößenregelung keine gleichbleibende Bauteilqualität sichergestellt warden.
Eigenschaftsregelung: Existiert de facto nicht.

## Slide 7
Projektziele
7
Digital Twin of Injection Molding
Ziel des Projektes
Bildung dynamischer Simulationsmodelle für den Spritzgießprozess und den qualitätsbildenden Prozess, welche die in den Zeitverläufen der Prozessgrößen enthaltenen Informationen ausnutzen
Nutzung dieser Simulationsmodelle um eine modellbasierte Steuerung der Bauteileigenschaften vorzunehmen
Automatisierte Adaption der Simulationsmodelle zur Kompensation von Störgrößen
Randbedingung: Das Verfahren muss in den bestehenden Produktionsprozess möglichst einfach integriert werden können, kein Eingriff in Maschinensoftware möglich
Spritzgieß- maschine
t
t
t
t
t
Sollwerttrajektorien
Prozessgrößen
Bauteileigen-schaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., Materialeigenschaften)
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Materialeigenschaften)
Prozessregelung (maschinenintern)
Prozessparameter
23.11.2021
Notes: Herausforderungen

## Slide 8
Versuchsplan
Zentral zusammengesetzter Versuchsplan (Central Composite Face – CCF)
Erweiterung eines vollfaktoriellen Versuchsplan durch einen mittigen Stern
Orthogonale Versuchsanordnung mit zweistufigen Aufbau
Durch Stern können quadratische und/oder kubische Modelle abgebildet werden
Parameter | -1 | 0 | 1
Düsentemperatur | 250 °C | 255 °C | 260 °C
Werkzeugtemperatur | 40 °C | 45 °C | 50 °C
Einspritzgeschwindigkeit | 16 cm³/s | 32 cm³/s | 48 cm³/s
Umschaltpunkt | 13 cm³ | 13,5 cm³ | 14 cm³
Nachdruckhöhe | 500 bar | 550 bar | 600 bar
Nachdruckzeit | 3 s | 4 s | 5 s
Staudruck | 25 bar | 50 bar | 75 bar
Restkühlzeit | 15 s | 17,5 s | 20 s

## Slide 9: Prozessmodell
Da die maschineninterne Regelung mitmodelliert werden muss, handelt es sich beim geregelten Spritzgießprozess um einen schaltenden Prozess
  Geschwindigkeitsgeregelter Prozess
  Druckgeregelter Prozess
  Abkühlphase
Zunächst wird von einer vollständigen Messung des Zustandsvektors ausgegangen, sodass die Schätzung von , und einem statischen Regressionsproblem entspricht
Die Zustandsraummodelle sind durch Kontinuität der Zustände in den Umschaltpunkten miteinander gekoppelt:
Eventuell lineare Modellansätze ausreichend da geregelter Prozess
9
Digital Twin of Injection Molding
26.01.2021
Prozessmodell 1
Prozessmodell 2
Prozessmodell 3
Prozessmodell 3

## Slide 10
Es steht nur eine einzige Messung der Bauteilqualität am Ende jedes Batches zur Verfügung. Das Qualitätsmodell muss also lernen Trajektorien ,... der Prozessgrößen auf einen einzigen Endwert abzubilden
Rekurrente Modelle besitzen einen internen Zustand , der gewissermaßen die gesamte "Information" einer eingehenden Zeitreihe "speichert".
Das rekurrente Modell produziert zu jedem Zeitschritt einen Modellausgang, jedoch wird nur dem Modellausgang im letzten Zeitschritt ein wahrer Messwert gegenübergestellt.
Das heißt die Kostenfunktion zur Parameterschätzung enthält nur ein einziges Datum (pro Experiment)
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
10
Digital Twin of Injection Molding
Qualitätsmodell (1/2)
02.11.2021

## Slide 11
Qualitätsmodell (2/2)
Es ist zu erwarten, dass ein einziges Modell zur Abbildung der Prozessgrößen auf die Bauteilqualität nicht ausreichen wird.
Während der Füllung der Form, der Nachdruckphase und der Abkühlphase ist das Bauteil stark unterschiedlichen Beanspruchungen ausgesetzt und unterläuft zusätzlich noch Phasenübergängen.
Indem jede Phase durch ein eigenes Modell beschrieben wird, kann vermutlich eine höhere Modellgüte erzielt werden.
Als Umschaltpunkte werden die gleichen Punkte wie für das Prozessmodell verwendet
Qualitätsmodell 1
Qualitätsmodell 2
Qualitätsmodell 3
Qualitätsmodell 3

## Slide 12: Modellauswertung
Gegeben eine geforderte Bauteilqualität können die Modelle genutzt werden um und zu optimieren  Optimalsteuerungsproblem
Digital Twin of Injection Molding
12
26.01.2021

## Slide 13
Das Problem des Erreichens einer vorgegebenen Bauteilqualität wird als Optimalsteuerungsproblem in zwei Schritten formuliert:
  Es wird der optimale Verlauf der Prozessgrößen ermittelt, um die vorgegebene Bauteilqualität zu erzielen
  Es werden die einzustellenden Führungsgrößen ermittelt, um den optimalen Prozessgrößenverlauf zu erhalten
Die Optimalsteuerungsprobleme werden numerisch in Casadi (Python) formuliert und gelöst
Optimierung
Qualitäts-modell
Optimierung
Modell Spritzgieß-maschine
13
Digital Twin of Injection Molding
Optimalsteuerung (1/2)
26.01.2021

## Slide 14
Rekurrente Modellansätze
Rekurrentes Modell = Zustandsraummodell
Meist werden Neuronale Netze verwendet um rekurrente Modellansätze zu realisieren
Elman-RNN
Wenige Parameter
Schwierig zu trainieren
LSTM
Einfacher zu trainieren, weniger initialisierungsabhängig als Elman-RNN
Kann integrierendes Verhalten abbilden
GRU
Weniger Parameter als LSTM, Modellgüte aber oft genauso gut.
Zustand beschränkt [-1,1], integrierendes VErhalten nicht darstellbar
Echo State
Rekurrente Gewichte sind fixiert
D.h. es wird nur Ausgabegleichung gelernt
Laut MLern geeignet für univariate Zeitreihen

## Slide 15
Grenzwertbetrachtung
LSTM
GRU

## Slide 16
Untersuchungsgegenstand
Modellstruktur (LSTM/GRU)?
  LSTM
  GRU
Anzahl Teilmodelle
  1 Modell für gesamten Prozess
  Je 1 Modell für Einspritz-, Nachdruck- und Abkühlphase
Modelleingangsgrößen
  Nur bauteilnahe Prozessgrößen: ,
  Zusätzlich bauteilferne Prozessgrößen: , ,
 |  | Modellstruktur | 
 |  | LSTM | GRU
Teilmodelle | 1 |  | 
 | 3 |  | 
Eingänge | 2 |  | 
 | 5 |  | 

## Slide 17
c1 |  |  |  |  |  |  |  | 
c2 |  |  |  |  |  |  |  | 
c3 |  |  |  |  |  |  |  | 
c4 |  |  |  |  |  |  |  | 
c5 |  |  |  |  |  |  |  | 
c6 |  |  |  |  |  |  |  | 
c7 |  |  |  |  |  |  |  | 
c8 |  |  |  |  |  |  |  | 
c9 |  |  |  |  |  |  |  | 
c10 |  |  |  |  |  |  |  | 
c11 |  |  |  |  |  |  |  | 
c12 |  |  |  |  |  |  |  | 
c13 |  |  |  |  |  |  |  | 
c1 |  |  |  |  |  |  |  | 
c2 |  |  |  |  |  |  |  | 
c3 |  |  |  |  |  |  |  | 
c4 |  |  |  |  |  |  |  | 
c5 |  |  |  |  |  |  |  | 
c6 |  |  |  |  |  |  |  | 
c7 |  |  |  |  |  |  |  | 
c8 |  |  |  |  |  |  |  | 
c9 |  |  |  |  |  |  |  | 
c10 |  |  |  |  |  |  |  | 
c11 |  |  |  |  |  |  |  | 
c12 |  |  |  |  |  |  |  | 
c13 |  |  |  |  |  |  |  | 
LSTM 2 Inputs | LSTM 5 Inputs | GRU 2 Inputs | GRU 5 Inputs
5 | 96 | 0 | 98
98 | 99 | 98 | 99
81 | 99 | 99 | 97
99 | 98 | 95 | 99
30 | 90 | 0 | 96
76 | 99 | 0 | 95
0 | 0 | 0 | 0
0 | 97 | 40 | 99
54 | 99 | 66 | 99
27 |  | 0 | 
 | 98 | 21 | 
 |  | 10 | 

## Slide 18
c1 |  |  |  |  |  |  |  | 
c2 |  |  |  |  |  |  |  | 
c3 |  |  |  |  |  |  |  | 
c4 |  |  |  |  |  |  |  | 
c5 |  |  |  |  |  |  |  | 
c6 |  |  |  |  |  |  |  | 
c7 |  |  |  |  |  |  |  | 
c8 |  |  |  |  |  |  |  | 
c9 |  |  |  |  |  |  |  | 
c10 |  |  |  |  |  |  |  | 
c11 |  |  |  |  |  |  |  | 
c12 |  |  |  |  |  |  |  | 
c13 |  |  |  |  |  |  |  | 
c1 |  |  |  |  |  |  |  | 
c2 |  |  |  |  |  |  |  | 
c3 |  |  |  |  |  |  |  | 
c4 |  |  |  |  |  |  |  | 
c5 |  |  |  |  |  |  |  | 
c6 |  |  |  |  |  |  |  | 
c7 |  |  |  |  |  |  |  | 
c8 |  |  |  |  |  |  |  | 
c9 |  |  |  |  |  |  |  | 
c10 |  |  |  |  |  |  |  | 
c11 |  |  |  |  |  |  |  | 
c12 |  |  |  |  |  |  |  | 
c13 |  |  |  |  |  |  |  | 
LSTM 2 Inputs | LSTM 5 Inputs | GRU 2 Inputs | GRU 5 Inputs
0 | 93 | 0 | 93
99 | 99 | 99 | 99
84 | 99 | 91 | 98
99 | 97 | 67 | 98
92 | 95 | 96 | 74
83 | 98 | 94 | 98
0 | 42 | 97 | 24
94 | 99 | 90 | 99
99 | 96 | 91 | 99
15 | 83 | 96 | 99
77 | 98 | 0 | 91
75 | 25 | 58 | 20
0 | 93 | 98 | 0

## Slide 19
LSTM 2 Inputs | LSTM 5 Inputs | GRU 2 Inputs | GRU 5 Inputs
0 | 93 | 0 | 93
99 | 99 | 99 | 99
84 | 99 | 91 | 98
99 | 97 | 67 | 98
92 | 95 | 96 | 74
83 | 98 | 94 | 98
0 | 42 | 97 | 24
94 | 99 | 90 | 99
99 | 96 | 91 | 99
15 | 83 | 96 | 99
77 | 98 | 0 | 91
75 | 25 | 58 | 20
0 | 93 | 98 | 0
Variance | LSTM 2 Inputs | LSTM 5 Inputs | GRU 2 Inputs | GRU 5 Inputs
0.0182 | 5 | 96 | 0 | 98
0.0053 | 98 | 99 | 98 | 99
0.0077 | 81 | 99 | 99 | 97
0.0182 | 99 | 98 | 95 | 99
0.0002 | 30 | 90 | 0 | 96
0.0002 | 76 | 99 | 0 | 95
2.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
0.0003 | 0 | 97 | 40 | 99
0.0183 | 54 | 99 | 66 | 99
0. 0176 | 27 |  | 0 | 
0. 0182 |  | 98 | 21 | 
0. 0257 |  |  | 10 | 
0. 0271 |  |  |  | 

## Slide 20
LSTM c13

## Slide 21
LSTM c13
Zustands- und Ausgangsgrößen
Eingangsgrößen
Umschaltpunkte für Zyklus 161

## Slide 22
LSTM c13

## Slide 23
GRU c13

## Slide 24
GRU c13
Zustands- und Ausgangsgrößen
Eingangsgrößen
Umschaltpunkte für Zyklus 161

## Slide 25
GRU c13

## Slide 26
LSTM c13 vs. GRU c13

## Slide 27
Fazit und Ausblick
Prädiktion der Qualitätsgröße „Durchmesser_innen“ mittels nichtlinearer dynamischer Zustandsraummodelle zufriedenstellend
Vergleich mit
  Linearen dynamischen Modellen
  Statischen Modellen Maschinenparameter  Qualitätsgrößen
  Statischen Modellen Features  Qualitätsgrößen
muss noch durchgeführt werden, um den Mehrwert des dynamischen nichtlinearen Ansatzes beurteilen zu können.