## Slide 1
Seminar- & Workshop-Reihe Digital Twin of Injection Molding (DIM)
[1]
Notes: Bildquelle: https://hmq-laserscanning.ch/referenzen/644/spritzgiessmaschine.html

## Slide 2
Digitale Zwillinge in der Kunststoffverarbeitung
23.11.2021
[1]
Notes: Bildquelle: https://hmq-laserscanning.ch/referenzen/644/spritzgiessmaschine.html

## Slide 3
Begrüßung
  Vorstellung des Projektteams
  Vorstellung der Fachgebiete MRT & IfW
Digitalisierung in der Kunststofftechnik
Vorstellung des Projekts DIM
Entwicklungs- und Transfermaßnahmen
Überblick Workshopreihe
Agenda
Digital Twin of Injection Molding
23.11.2021
3

## Slide 4
Spritzgießprozess
4
Digital Twin of Injection Molding
Spritzgieß- maschine
t
t
t
t
t
Sollwerttrajektorien
Prozessgrößen
Bauteileigen-schaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., Materialeigenschaften)
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Materialeigenschaften)
Prozessregelung (maschinenintern)
Prozessparameter
23.11.2021
[7]
Notes: Kleine Brötchen backen!
Alles wäre zu viel für ein Projekt und zunächst fehlt der Nachweis, dass sich die einzelnen Prozesse überhaupt digital abbilden lassen.
Schematische Betrachtung des Prozesses
Abstraktion vom realen Prozess zu einer modellhaften Betrachtung, bei der vom Nutzer eingestellte Prozessparameter maschinenintern in Sollwerttrajektorien übersetzt werden, die in Prozessgrößenverläufen resultieren, die resultierenden Prozessgrößenverläufe beeinflussen dann in Bauteileigenschaften. Die Prämisse besteht also darin, dass sich der Spritzgießprozess und der qualitätsbildende Prozess getrennt voneinander modellieren lassen.
Was machen wir mit vorherigen Prozessschritten?  Störgrößen (bedeutet natürlich, dass zunächst das Material nicht variieren kann)

## Slide 5
Übliche Ansätze zur Modellierung / Regelung / Steuerung der Bauteilqualität:
Regressionsmodelle basierend auf DOE-Versuchsplänen: Vernachlässigen dynamische Zusammenhänge zwischen Prozessgrößentrajektorien und den resultierenden Bauteileigenschaften
Prozessregelung: Regelung der Prozessgrößen unter der Annahme, dass deren Zusammenhang mit den Bauteileigenschaften unveränderlich sei, was bei Wirken äußerer Störgrößen (Materialeigenschaften, Außentemperatur, etc.) nicht der Fall sein muss
Eigenschaftsregelungen wie bspw. Engel iQ weight control: Ebenfalls Prozessregelung, indirekte Regelung des eingespritzten Schmelzevolumens, Kompensation von Viskositätsschwankungen , keine Berücksichtigung weiterer Bauteileigenschaften
Spritzgieß- maschine
t
t
t
t
t
Sollwerttrajektorien
Prozessgrößen
Bauteileigen-schaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., Materialeigenschaften)
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Materialeigenschaften)
Prozessregelung (maschinenintern)
Prozessparameter
23.11.2021
Stand der Technik
Notes: Bisherige Ansätze zur Modellierung und Regelung des Spritzgießprozesses:
Statische Regressionsmodelle: Statische Abbildung der eingestellten Prozessparameter auf die resultierenden Bauteileigenschaften. Vernachlässigung aller dynamischer Vorgänge. Oft zweckmäßig, aber durch dynamische Modellbildung wird Verbesserung der Modellgüte erwartet.
Prozessregelung: Da Bauteileigenschaften nicht prozesstaktnahe gemessen werden, werden ersatzweise Prozessgrößen geregelt. Sollten Störgrößen eine Änderung des Zusammenhangs zwischen Prozessgrößenverläufen und Bauteilqualität bewirken, kann durch die Prozessgrößenregelung keine gleichbleibende Bauteilqualität sichergestellt warden.
Eigenschaftsregelung: Existiert de facto nicht.

## Slide 6
Prozessmodell
Grundlegende Modellvorstellung (Hopmann et al. 2013):
Prozess kann prinzipiell durch zwei verbundene Druckkammern beschrieben werden
Alle Zustände hängen von den obigen Prozessgrößen ab
Physikalische Beschreibung aller Phänomene (Materialschwund, Wärmeübergang, Drücke aus pvT-Diagramm) extrem schwierig
 Datengetriebenes adaptives Prozessmodell
Regler
Stand der Technik/Forschung
6
Qualitätsmodell
Stand der Technik: Ableitung einer Referenztrajektorie für den Bauteilinnendruck basierend auf dem pvT-Diagramm
Aufwändig zu generieren
Berücksichtigt nur den Werkzeuginnendruck
Setzt konstante Materialeigenschaften voraus
Maschine muss in der Lage sein den Bauteilinnendruck zu regeln
 Datengetriebenes adaptives Qualitätsmodell zur Bestimmung der Referenztrajektorien der Prozessgrößen
Digital Twin of Injection Molding
26.01.2021
[15]
[15]
Optimierung des Spritzgießprozesses

## Slide 7
Projektziele
7
Digital Twin of Injection Molding
Ziel des Projektes
Bildung dynamischer Simulationsmodelle für den Spritzgießprozess und den qualitätsbildenden Prozess, welche die in den Zeitverläufen der Prozessgrößen enthaltenen Informationen ausnutzen
Nutzung dieser Simulationsmodelle um eine modellbasierte Steuerung der Bauteileigenschaften vorzunehmen
Automatisierte Adaption der Simulationsmodelle zur Kompensation von Störgrößen
Randbedingung: Das Verfahren muss in den bestehenden Produktionsprozess möglichst einfach integriert werden können, kein Eingriff in Maschinensoftware möglich
Spritzgieß- maschine
t
t
t
t
t
Sollwerttrajektorien
Prozessgrößen
Bauteileigen-schaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., Materialeigenschaften)
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Materialeigenschaften)
Prozessregelung (maschinenintern)
Prozessparameter
23.11.2021
Notes: Herausforderungen

## Slide 8: Datengetriebene Modellbildung
Da die maschineninterne Regelung mitmodelliert werden muss, handelt es sich beim geregelten Spritzgießprozess um einen schaltenden Prozess
Kopplungbedingung: Kontinuität der Zustände im Umschaltpunkt
Modellansätze: nichtlinear, physikalisch motiviert oder bspw. Neuronales Netz
Parameterschätzung erfolgt offline, aufgezeichnete Daten aus Einrichtungsvorgang als Trainingsdaten
8
Digital Twin of Injection Molding
26.01.2021
Prozessmodell
Prozessmodell 1
Prozessmodell 2
Prozessmodell 3
Prozessmodell 3

## Slide 9
Es steht nur eine einzige Messung der Bauteilqualität am Ende jedes Batches zur Verfügung. Das Qualitätsmodell muss also lernen Trajektorien ,... der Prozessgrößen auf einen einzigen Endwert abzubilden
Rekurrente Modelle besitzen einen internen Zustand , der gewissermaßen die gesamte "Information" einer eingehenden Zeitreihe "speichert". Erst im letzten Zeitschritt wird der interne Zustand auf die Ausgangsgröße abgebildet
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
9
Digital Twin of Injection Molding
Bildung des Qualitätsmodells (1/2)
02.11.2021

## Slide 10
Bildung des Qualitätsmodells (2/2)
Es ist zu erwarten, dass ein einziges Modell zur Abbildung der Prozessgrößen auf die Bauteilqualität nicht ausreichen wird.
Während der Füllung der Form, der Nachdruckphase und der Abkühlphase ist das Bauteil stark unterschiedlichen Beanspruchungen ausgesetzt und unterläuft zusätzlich noch Phasenübergängen.
Indem jede Phase durch ein eigenes Modell beschrieben wird, kann vermutlich eine höhere Modellgüte erzielt werden.
Umschaltpunkt zwischen den Modellen geht (zumindest bei der Modellbildung noch) aus den Messdaten hervor.
Qualitätsmodell 1
Qualitätsmodell 2
Qualitätsmodell 3
Qualitätsmodell 3

## Slide 11: Datengetriebene Modellbildung
Besonderheit: Es steht nur eine einzige Messung der Bauteilqualität am Ende jedes Batches zur Verfügung.
Modellansatz: Rekurrenter nichtlinearer Modellansatz, z.B. Rekurrentes Neuronales Netz.
Parameterschätzung erfolgt offline, aufgezeichnete Daten aus Einrichtungsvorgang als Trainingsdaten
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
11
Digital Twin of Injection Molding
26.01.2021
Qualitätsmodell II

## Slide 12: Modellauswertung
Reihenschaltung von Prozess- und Qualitätsmodell:
Gegeben eine geforderte Bauteilqualität können die Modelle genutzt werden um und zu optimieren  Optimalsteuerungsproblem
Digital Twin of Injection Molding
12
26.01.2021

## Slide 13
Das Problem des Erreichens einer vorgegebenen Bauteilqualität wird als Optimalsteuerungsproblem in zwei Schritten formuliert:
  Es wird der optimale Verlauf der Prozessgrößen ermittelt, um die vorgegebene Bauteilqualität zu erzielen
  Es werden die einzustellenden Führungsgrößen ermittelt, um den optimalen Prozessgrößenverlauf zu erhalten
Die Optimalsteuerungsprobleme werden numerisch in Casadi (Python) formuliert und gelöst
Optimierung
Qualitäts-modell
Optimierung
Modell Spritzgieß-maschine
13
Digital Twin of Injection Molding
Optimalsteuerung (1/2)
26.01.2021

## Slide 14
c1 |  |  |  |  |  |  |  | 
c2 |  |  |  |  |  |  |  | 
c3 |  |  |  |  |  |  |  | 
c4 |  |  |  |  |  |  |  | 
c5 |  |  |  |  |  |  |  | 
c6 |  |  |  |  |  |  |  | 
c7 |  |  |  |  |  |  |  | 
c8 |  |  |  |  |  |  |  | 
c9 |  |  |  |  |  |  |  | 
c10 |  |  |  |  |  |  |  | 
c11 |  |  |  |  |  |  |  | 
c12 |  |  |  |  |  |  |  | 
c13 |  |  |  |  |  |  |  | 
c1 |  |  |  |  |  |  |  | 
c2 |  |  |  |  |  |  |  | 
c3 |  |  |  |  |  |  |  | 
c4 |  |  |  |  |  |  |  | 
c5 |  |  |  |  |  |  |  | 
c6 |  |  |  |  |  |  |  | 
c7 |  |  |  |  |  |  |  | 
c8 |  |  |  |  |  |  |  | 
c9 |  |  |  |  |  |  |  | 
c10 |  |  |  |  |  |  |  | 
c11 |  |  |  |  |  |  |  | 
c12 |  |  |  |  |  |  |  | 
c13 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
Variance | LSTM 2 Inputs | LSTM 5 Inputs | GRU 2 Inputs | GRU 5 Inputs
0.0182 | 0 | 93 | 0 | 93
0.0053 | 99 | 99 | 99 | 99
0.0077 | 84 | 99 | 91 | 98
0.0182 | 99 | 97 | 67 | 98
0.0002 | 92 | 95 | 96 | 74
0.0002 | 83 | 98 | 94 | 98
2.5e-05 | 0 | 42 | 97 | 24
0.0003 | 94 | 99 | 90 | 99
0.0183 | 99 | 96 | 91 | 99
0. 0176 | 15 | 83 | 96 | 99
0. 0182 | 77 | 98 | 0 | 91
0. 0257 | 75 | 25 | 58 | 20
0. 0271 | 0 | 93 | 98 | 0
c1 |  |  |  |  |  |  |  | 
c2 |  |  |  |  |  |  |  | 
c3 |  |  |  |  |  |  |  | 
c4 |  |  |  |  |  |  |  | 
c5 |  |  |  |  |  |  |  | 
c6 |  |  |  |  |  |  |  | 
c7 |  |  |  |  |  |  |  | 
c8 |  |  |  |  |  |  |  | 
c9 |  |  |  |  |  |  |  | 
c10 |  |  |  |  |  |  |  | 
c11 |  |  |  |  |  |  |  | 
c12 |  |  |  |  |  |  |  | 
c13 |  |  |  |  |  |  |  | 
c1 |  |  |  |  |  |  |  | 
c2 |  |  |  |  |  |  |  | 
c3 |  |  |  |  |  |  |  | 
c4 |  |  |  |  |  |  |  | 
c5 |  |  |  |  |  |  |  | 
c6 |  |  |  |  |  |  |  | 
c7 |  |  |  |  |  |  |  | 
c8 |  |  |  |  |  |  |  | 
c9 |  |  |  |  |  |  |  | 
c10 |  |  |  |  |  |  |  | 
c11 |  |  |  |  |  |  |  | 
c12 |  |  |  |  |  |  |  | 
c13 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
16
Digital Twin of Injection Molding
Digital Twin of Injection Molding
Forschungskonsortium
Institut für Werkstofftechnik / FG Kunststofftechnik, Prof. Dr.-Ing. H.-P. Heim
FG Mess- und Regelungstechnik, Prof. Dr.-Ing. A. Kroll
Kontakt:
dim@uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/go/DIM
Alexander Rehmer
Marco Klute
+
Technischer Mitarbeiter
+
Studentische Hilfskräfte
+
23.11.2021

## Slide 17
17
Digital Twin of Injection Molding
Digital Twin of Injection Molding
Forschungskonsortium
Institut für Werkstofftechnik / FG Kunststofftechnik, Prof. Dr.-Ing. H.-P. Heim
FG Mess- und Regelungstechnik, Prof. Dr.-Ing. A. Kroll
Projektbeirat
Überwacht Entwicklungsarbeiten
Besteht aus 7 Unternehmen
23.11.2021

## Slide 18
Begrüßung
Digitalisierung in der Kunststofftechnik
  Geschichtlicher Hintergrund von I4.0 und KI
  ML im Spritzgießprozess
Vorstellung des Projekts DIM
Entwicklungs- und Transfermaßnahmen
Überblick Workshopreihe
Agenda
Digital Twin of Injection Molding
18
23.11.2021

## Slide 19
Geschichtlicher Hintergrund von I4.0 und KI
~1800
Mechanisierung durch Wasser- und Dampfkraft
Beginn des Industriezeitalters
Erstmalig maschinelle Produktion von Gütern und Dienstleistungen
Eisenbahnen, Kohleabbau, Schwerindustrie, Dampfschifffahrt
Industrie 1.0
~1870
Beginn der Elektrizität
Akkordarbeit am Fließband (Ford 1913)
Unterteilung der Produktion in einzelne, in sich abgeschlossene Arbeitsschritte
Arbeitskräfte werden ausschließlich auf eine Tätigkeit spezialisiert
Beginn der Globalisierung
Industrie 2.0
~1970
Automatisierung durch Computer
PCs in Büros und privaten Haushalten
Automatisierung von Arbeitsschritten
Reihenfertigung durch Maschinen
Digital vernetzter Lebensstil entsteht
Industrie 3.0
~2000
Digitalisierung und Vernetzung
Intelligente und digital vernetzte Systeme
Verschmelzen von IT und Fertigungstechnik
Internet of Things
Maschinelles Lernen / Künstliche Intelligenz
Industrie 4.0
[2]
23.11.2021

## Slide 20
Geschichtlicher Hintergrund von I4.0 und KI
1940er
Theorie der Künstlichen Neuronalen Netze (KNN)
Pionierarbeiten im Maschinellen Lernen (ML)
Begriffsprägung der künstlichen Intelligenz (KI)
1950er
1960er
Bayessche Netze, probabilistisches ML und semantische Netze
1980er
Boom der humanoiden Robotik (Japan)
Praktische Anwendung der Back Propagation Methode für ML und KNN
Forschung an Expertensystemen
2000er
Revival der Neuronalen Netze (Big Data und schnelle Computer)
Verbreitung der Kernel-Methoden des ML
Heute
Bedeutende Erfolge im Deep Learning (v.a. in der Spracherkennung, Objekterkennung, Mustererkennung, Bioinformatik)
KI gewinnt im Go-Spiel gegen den weltrangersten Spieler Ke Jie (Alpha Go, 2017)
2010er
Stützvektormaschinen (SVM)
KI gewinnt im Schach gegen Weltmeister Kasparow (IBM Deep Blue, 1996)
1990er
1985-1995
Stagnation der FuE: Aufgabe der Expertensysteme
1974-1980
Stagnation der FuE: Scheitern NN (zu langsame Computer)
[3]
23.11.2021
Notes: Überblick zu ausgewählten Meilensteinen im Einsatz von Maschinellem Lernen
Quelle: Maschinelles Lernen – Kompetenzen, Anwendungen und Forschungsbedarf, Fraunhofer-Gesellschaft, BMBF-Bericht, Förderkennzeichen: 01IS17019

## Slide 21
Geschichtlicher Hintergrund von I4.0 und KI
Heute
ML-basierte Systeme sind inzwischen in der Lage,
radiologische Bilder so gut wie Mediziner zu analysieren
automatisch unklare Bilder zu vervollständigen
selbst KI-Software zu schreiben und zu trainieren
Börsengeschäfte anhand eigener Prognosen selbständig durchzuführen
in komplexen Spielen wie Go und Poker gegen Menschen zu gewinnen
sich selbst Wissen, Spiele und Strategien beizubringen
Kostengünstige Sensorik
Große Speichermöglichkeiten
Eingebettete Systeme
Internet of Things
Big Data Analytics und Technologien
Cyber-Physische Systeme (CPS)
Digitale Zwillinge
Industrie 4.0
Zunehmende Digitalisierung und Vernetzung im Rahmen von Industrie 4.0 eröffnen innovative Möglichkeiten für die qualitätsorientierte und datengetriebene Weiterentwicklung und Optimierung von Produkten und Prozessen.
  Digitale Zwillinge
  virtuelle, dynamische Repräsentation der realen Prozesskette
  Erfassung, Integration und Verknüpfung von Daten entlang des Herstellungsprozesses
[3]
23.11.2021

## Slide 22
Realer Prozess
1011001010
0110101001
1010011011
1100100011
Digitales Abbild
Digitaler Zwilling
Verknüpfung
1. Daten erfassen
2. Daten speichern
3. Daten übertragen
7. Opt. Prozesspara-meter übertragen
4. Daten vorverarbeiten
8. Einstellungen vornehmen
0./9. Neuer Zyklus
[4]
23.11.2021
6. Prozess-optimierung
5. Modell adaptieren

## Slide 23
Digitale Zwillinge in der Kunststoffverarbeitung
„Spritzgussbranche nimmt eine Vorreiterrolle in punkto Industrie 4.0 ein.“
– Michael Grupp, freier Journalist
[5]
[6]
23.11.2021

## Slide 24
Begrüßung
Digitalisierung in der Kunststofftechnik
Vorstellung des Projekts DIM
  Stand der Technik und Motivation
  Projektziele und Mehrwert
Entwicklungs- und Transfermaßnahmen
Überblick Workshopreihe
Agenda
Digital Twin of Injection Molding
24
23.11.2021
Notes: Motivation: Was ist der Stand der Stand der Technik bezüglich der Modellierung und Optimierung des Spritzgießprozesses und

## Slide 25
Dynamische vs. statische Modellierung
Statische Modelle
Werden beschrieben durch algebraische Gleichungen
Eingangsgröße bewirkt ohne zeitliche Verzögerung eine Änderung der Ausgangsgröße
Keine Beschreibung von zeitlichen Ausgleichsvorgängen möglich
Lediglich Abbildung von Gleichgewichtszuständen nach Abschluss aller Ausgleichsvorgänge möglich
Dynamische Modelle
Werden beschrieben durch Differenzengleichungen
Eingangsgröße wirkt zeitlich verzögert auf die Ausgangsgröße , da interne Ausgleichsvorgänge stattfinden
Beschreibung des gesamten Verhaltens eines Prozesses möglich, d.h. Eingangsgrößenverläufe werden auf Ausgangsgrößenverläufe abgebildet
Notes: In diesem Projekt wird die Bildung dynamischer Modelle verfolgt, weil davon ausgegangen wird, dass der Verlauf der Prozessgrößen entscheidend für die resultierenden Bauteileigenschaften ist.

## Slide 26
Ein numerisches Optimalsteuerungsproblem bezeichnet das Finden einer Eingangsgrößentrajektorie , sodass eine vorgegebene Ausgangsgrößentrajektorie resultiert.
Für die Lösung von Optimalsteuerungsproblemen ist ein dynamisches Modell, welches die Ausgangsgröße prädiziert, sowie ein Optimierungsverfahren erforderlich.
Handelt es sich um ein nichtlineares Optimierungsproblem, kann dieses nur iterativ gelöst werden.
Optimierung
Modell
26
Digital Twin of Injection Molding
Numerische Optimalsteuerung (1/2)
23.11.2021

## Slide 27
Das Problem des Erreichens einer vorgegebenen Bauteilqualität wird als Optimalsteuerungsproblem in zwei Schritten formuliert:
  Es wird der optimale Verlauf der Prozessgrößen ermittelt, um die vorgegebene Bauteilqualität zu erzielen
  Es werden die einzustellenden Führungsgrößen ermittelt, um den optimalen Prozessgrößenverlauf zu erhalten
Die Optimalsteuerungsprobleme werden numerisch in Casadi (Python) formuliert und gelöst
Optimierung
Qualitäts-modell
Optimierung
Prozess-modell
27
Digital Twin of Injection Molding
Numerische Optimalsteuerung (2/2)
23.11.2021

## Slide 28
Mehrwert des Projekts
Methoden & Konzepte
Direkte Steuerung der Bauteileigenschaften, anstatt deren indirekte Einstellung durch maschineninterne Prozessgrößenregelung.
Dynamische Modellierung des gesamten Spritzgießprozesses anstatt statischer Modellierung. Somit vollumfängliche Nutzung der in den erfassten Prozessgrößentrajektorien enthaltenen Information.
Modelldaption ermöglicht Kompensation veränderter Wirkzusammenhänge durch während des Betriebes auftretender Störgrößen.
Technologie- und Wissenstransfer
Entwicklung und Transfer einer auf den Spritzgießprozess zugeschnittenen Toolbox für Messdatenerfassung, dynamische Modellbildung und numerische Optimalsteuerung
Transfer umfangreichen Methodenwissens
Leitfäden, welche den Entwicklungsprozess eines Digitalen Zwillings dokumentieren
Untersuchungsergebnisse
Lohnt sich der Aufwand der dynamischen Modellierung?
Ist die direkte Steuerung der Bauteileigenschaften gegenüber der Prozessregelung vorteilhaft?
23.11.2021

## Slide 29
Begrüßung
Digitalisierung in der Kunststofftechnik
Vorstellung des Projekts DIM
Entwicklungs- und Transfermaßnahmen
Überblick Workshopreihe
Agenda
Digital Twin of Injection Molding
29
23.11.2021

## Slide 30: Entwicklungsmaßnahmen im Überblick
Entwicklungsschritte:
①: Qualitätsmesszelle aufbauen
②: Maschine mit zusätzlicher Sensorik ausrüsten
③: Echtzeit-Datenexport implementieren
④: Datengetriebene Modellbildung des Spritzgießprozesses
⑤ : Prozessoptimierung
⑥: Online-Modelladaption
Prozess-
größen
Spritzgieß-prozess
Bauteil-
Qualität
Batch to Batch Adaption
Qualitäts-
modell
Prozess-modell
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften
Batch to Batch Adaption
Batch to Batch Optimization
①
②
Sensorik
Datenexport
Datenexport
③
③
④
④
⑤
⑥
⑥
30
Digital Twin of Injection Molding
Störgrößen
Störgrößen
23.11.2021
Konzept des Digitalen Zwillings
Notes: Daraus lassen sich die einzelnen Entwicklungsschritte/Arbeitspakete ableiten
Aufbau einer Qualitätsmesszelle um die Bauteilqualität möglichst zeitnah nach jedem Zyklus zu erfassen
Installation zusätzlicher Sensorik, um alle Prozessgrößen erfassen zu können, die für die Bildung von Modellen mit hoher Güte erforderlich sind
Software zur Auslesung von Daten aus der Maschine, Qualitätsmesszelle und der zusätzlichen Sensorik
Datengetriebene Bildung von Modellen zur Prädiktion der Prozessgrößen und der Bauteilqualität
Modellbasierte Optimalsteuerung zur Ermittlung der optimalen Führungsgrößen/Prozessparameter zur Erreichung der gewünschten Bauteilqualität
Implementierung von Methoden zur Modelladaption, um Einflüsse von Störgrößen zu kompensieren

## Slide 31
Transfer
Erfassung von Prozess- und Qualitätsgrößen
Seminar (1 h)
Auswahl der nötigen Prozessgrößen
Sensorik zur Erfassung zusätzlicher Prozess- und Störgrößen
Auswahl und Erfassung von Qualitätsgrößen
Aufbau einer Qualitätsmesszelle
Qualitätsmesszelle
Entwicklung
Nachrüsten von Sensoren zur Erfassung von Prozess- und Störgrößen
Auswahl relevanter Prozessgrößen für die Modellbildung
Aufbau einer Qualitätsmesszelle
[5]
23.11.2021
Notes: Welche Prozess- und Qualitätsgrößen wurden ausgewählt und wie wurden diese erfasst? Wird in einem kurzen Seminar präsentiert.
Störgrößen wie Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Restfeuchte,

## Slide 32
Netzwerk
Server
Spritzgießmaschine
Weitere Sensorik
Server
Netzwerk
USB-Bus
Weitere Sensorik
Client
Datenerfassungs-PC
Mehrere Export Formate
Programm zur Datenaufzeichnung
[8]
[10]
[11]
[13]
[13]
[9]
[12]
Datenaufzeichnung und -export
Entwicklung
Transfer
Python
Seminar & Hands-on Workshop (jeweils 1 h)
Vermittlung grundlegender und fortgeschrittener Programmierkenntnisse in Python um Anwendung und Anpassung der entwickelten Toolbox zu ermöglichen
Datenaufzeichnung mit OPC-UA
Seminar & Hands-on Workshop (jeweils 1 h)
Anwendung und Funktionsweise der entwickelten Methoden zur Datenaufzeichnung
OPC UA = Open Platform Communication United Architecture
Datenaustauschstandard für industrielle Kommunikation
Maschine-zu-Maschine- oder PC-zu-Maschine-Kommunikation
Unabhängig von Hersteller, Betriebssystem, Programmiersprache
23.11.2021
Notes: Aufzeichnung der Daten aus unterschiedlichen Quellen mittels unterschiedlicher Übertragungsprotokolle (Spritzgießmaschine, Sensorik, Qualitätsmesszelle) und die Sensordatenfusion wurde in Python implementiert, wie auch alle anderen Methoden, daher kurzer Einschub zur Programmierung mit Python und anschließender Transfer der entwickelten Methoden zur Datenaufzeichnung.
Methoden sind zugeschnitten auf die verwendete Maschine und verwendete Sensorik und müssen vom Anwender auf den eigenen Prozess angepasst werden, dafür sind Python-Kenntnisse erforderlich.

## Slide 33
Datengetriebene Modellbildung 1/2
Entwicklung
Entwicklung von Modellarchitekturen und Methoden zur dynamischen Modellierung des Spritzgießprozesses
Modelle bilden Sollwerttrajektorien auf tatsächlich resultierende Prozessgrößentrajektorien ab
Implementierung in Python
Optimierung mit Casadi
Prozess- modell
Sollwert-trajektorien
Ist-Prozess- größen
Modell Injektionsphase
Modell Nachdruckphase
Modell Abkühlphase
Transfer
Grundlagen der datengetriebenen Modellbildung
Seminar & Hands-on Workshop (jeweils 1 h)
Vermittlung der Grundlagen der datengetriebenen Modellbildung und nichtlinearen Optimierung
Einführung in das Optimierungsframework Casadi
Lösung kleiner Fallstudien
Datengetriebene Modellbildung des Spritzgießprozesses
Seminar & Hands-on Workshop (jeweils 1 h)
Modellierung des prozessgeregelten Spritzgießprozesses
Anwendung und Funktionsweise der entwickelten Methoden zur Bildung des Prozessmodells
Lösung kleiner Fallstudien
23.11.2021
Notes: Auf der Entwicklungsseite werden Modellarchitekturen und Methoden zur dynamischen Modellbildung des Spritzgießprozesses konzipiert und implementiert. Die Herausforderung besteht insbesondere darin, dass es sich um einen schaltenden Prozess handelt.
Erst wird eine Transferveranstaltung zur grundlegenden Einführung in die dynamische Modellbildung, nichtlienare Optimierung und das Optimierungsframework Casadi gegeben. Anschließend werden die entwickelten Methoden erläutert und in kleinen Fallstudien angewendet.

## Slide 34
Datengetriebene Modellbildung 2/2
Entwicklung
Entwicklung von Modellarchitekturen und Methoden zur dynamischen Modellierung des qualitätsbildenden Prozesses
Modelle bilden Prozessgrößentrajektorien auf die resultierenden Qualitätsgrößen ab
Spezieller Modellansatz: Rekurrente Modellstrukturen (bspw. Rekurrente Neuronale Netze)
Implementierung in Python
Optimierung mit Casadi
Qualitäts- modell
Ist-Prozess- größen
Qualitäts- größen
Modell Injektionsphase
Modell Nachdruckphase
Modell Abkühlphase
Transfer
Datengetriebene Modellbildung des qualitätsbildenden Prozesses
Seminar & Hands-on Workshop (jeweils 1 h)
Einführung in rekurrente Modellstrukturen
Anwendung und Funktionsweise der entwickelten Methoden zur Bildung des Qualitätsmodells
Lösung kleiner Fallstudien
Datengetriebene Modellbildung des Spritzgießprozesses
Seminar & Hands-on Workshop (jeweils 1 h)
Online Modelladaption
Anwendung der entwickelten Methoden auf Messdaten der Demonstratoranlage
23.11.2021
Notes: Die Bildung des Qualitätsmodells erfordert spezielle Modellarchitekturen, weil nur ein einziger Messwert der Qualität nach Zyklusende vorliegt. Deshalb gibt es für die Bildung der Qualitätsmodelle eine eigene Transferveranstaltung.
In einem abschließenden Workshop zur Modellbildung wird behandelt, wie die Modelle im laufenden Betrieb adaptiert werden können und die Methoden auf Messdaten der Demonstratoranlage angewendet.

## Slide 35
Prozessoptimierung
Entwicklung
Methoden zur modellbasierten Optimalsteuerung des Spritzgießprozesses
Modelle werden verwendet, um die Sollwert-Trajektorien zur Erreichung der geforderten Qualitätsgrößen zu berechnen
Modell Injektionsphase
Modell Nachdruckphase
Modell Abkühlphase
Modell Injektionsphase
Modell Nachdruckphase
Modell Abkühlphase
Prozess- modell
Sollwert-trajektorien
Ist-Prozess- größen
Qualitäts- modell
Transfer
Grundlagen der numerischen Optimalsteuerung
Seminar & Hands-on Workshop (jeweils 1 h)
Grundlagen der numerischen Optimalsteuerung
Optimalsteuerung mit Casadi
Lösung kleiner Fallstudien
Optimalsteuerung des Spritzgießprozesses
Seminar & Hands-on Workshop (jeweils 1 h)
Funktionsweise der entwickelten Methoden und Anwendung auf Messdaten der Demonstratoranlage
23.11.2021

## Slide 36
Begrüßung
Digitalisierung in der Kunststofftechnik
Vorstellung des Projekts DIM
Entwicklungs- und Transfermaßnahmen
Überblick Workshopreihe
Agenda
Digital Twin of Injection Molding
36
23.11.2021

## Slide 37
Überblick kommende Workshops
Digital Twin of Injection Molding
37
Erfassung von Prozess- und Qualitätsgrößen
  Prozessgrößen- und Sensorauswahl
  Auslesen von Daten aus der Maschinensteuerung
  Auswahl und Erfassung von Qualitätsgrößen
  Aufbau einer Qualitätsmesszelle
Programmieren mit Python
  Grundlegende und fortgeschrittene Aspekte der objektorientierten Programmierung mit Python
Datenerfassung mit OPC-UA
  Überblick über die Funktionsweise des Python-Skripts zur Datenaufzeichnung
  Anpassung/Erweiterung zur Erfassung gewünschter Prozessparameter
Datengetriebene Modellbildung
  Grundlagen der datengetriebenen Modellbildung und nichtlinearen Optimierung
  Modellbildung des Spritzgießprozesses
Prozessoptimierung mittels numerischer Optimalsteuerung
  Grundlagen der numerischen Optimalsteuerung
  Optimalsteuerung des Spritzgießprozesses
Dezember, 2021
1h Seminar
Prozess- + Qualitätsgrößen
Datenerfassung (OPC-UA)
Februar, 2022
2h Seminar + Workshop
Programmieren (Python)
Januar, 2022
2h Seminar
+ Workshop
Datengetriebene Modellbildung
März + April, 2022
2 x 4h Seminar
+ Workshop
Prozessoptimierung (Optimalsteuerung)
Sep. + Okt., 2022
2 x 4h Seminar
+ Workshop
23.11.2021
Notes: https://image.freepik.com/free-vector/winding-road-infographic-template-with-milestone-points_1017-31479.jpg
Seminar oder Workshop, wann findet es statt?

## Slide 38
Nächste Workshops
Termine der nächsten Workshops
14.12.2021 um 15-16 Uhr: Erfassung von Prozess- und Qualitätsgrößen
11.01.2022 um 15-17 Uhr: Programmieren mit Python
25.01.2022 um 15-17 Uhr: Datenerfassung und -export mit OPC-UA & Python
Organisatorisches
Die Anmeldung erfolgt über die Projektwebseite
Die Teilnahme an allen Workshops ist kostenlos
Teilnahmebescheinigungen werden jeweils für die drei Blöcke
  Erfassung von Prozess- und Qualitätsgrößen, Programmieren mit Python, Datenerfassung und -export mit OPC-UA
  Datengetriebene Modellbildung Teil 1 & 2
  Prozessoptimierung Teil 1 & 2
ausgestellt
23.11.2021

## Slide 39
Überblick kommende Workshops
Digital Twin of Injection Molding
39
Erfassung von Prozess- und Qualitätsgrößen
  Prozessgrößen- und Sensorauswahl
  Auslesen von Daten aus der Maschinensteuerung
  Auswahl und Erfassung von Qualitätsgrößen
  Aufbau einer Qualitätsmesszelle
Programmieren mit Python
  Grundlegende und fortgeschrittene Aspekte der objektorientierten Programmierung mit Python
Datenerfassung mit OPC-UA
  Überblick über die Funktionsweise des Python-Skripts zur Datenaufzeichnung
  Anpassung/Erweiterung zur Erfassung gewünschter Prozessparameter
Datengetriebene Modellbildung
  Grundlagen der datengetriebenen Modellbildung und nichtlinearen Optimierung
  Modellbildung des Spritzgießprozesses
Prozessoptimierung mittels numerischer Optimalsteuerung
  Grundlagen der numerischen Optimalsteuerung
  Optimalsteuerung des Spritzgießprozesses
Dezember, 2021
1h Seminar
Prozess- + Qualitätsgrößen
Datenerfassung (OPC-UA)
Februar, 2022
2h Seminar + Workshop
Programmieren (Python)
Januar, 2022
2h Seminar
+ Workshop
Datengetriebene Modellbildung
März + April, 2022
2 x 4h Seminar
+ Workshop
Prozessoptimierung (Optimalsteuerung)
Sep. + Okt., 2022
2 x 4h Seminar
+ Workshop
23.11.2021
Notes: https://image.freepik.com/free-vector/winding-road-infographic-template-with-milestone-points_1017-31479.jpg
Seminar oder Workshop, wann findet es statt?

## Slide 40
[1] https://hmq-laserscanning.ch/referenzen/644/spritzgiessmaschine.html
[2] https://y6b8k9e7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/09/The-four-industrial-revolutions.jpg
[3] Maschinelles Lernen – Kompetenzen, Anwendungen und Forschungsbedarf, Fraunhofer-Gesellschaft, BMBF-Bericht, Förderkennzeichen: 01IS17019
[4] https://muenchen.digital/blog/digitaler-zwilling-in-muenchen-ein-leuchtturmprojekt-auf-dem-weg-zur-digitalen-metropole/
[5] Arburg GmbH & Co. KG
[6] Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH
[7] Schmitt et al. „Digitaler Zwilling in der Kunststofftechnik“. In: Industrie 4.0 Management 37 (2021) 2, p. 17-20
[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Notebook
[9] https://opcfoundation.org/
[10] https://www.arburg.com/fileadmin/redaktion/bilder/presse_300dpi/arburg_091335__allrounder_370h.jpg
[11] https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
[12] https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
[13] https://www.omega.de/pptst/OS-MINIUSB.html
Quellenverzeichnis
40
Digital Twin of Injection Molding
23.11.2021